ОБРАЗЕЦ № 8

ДО Община Пещера

Гр. Пещера, ПК: 4550

ул.“Дойранска епопея „ №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на  употребяван специален автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м.  за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера

От:................................................................................................................................................

(трите имена)

## в качеството си на......................................................................................................................

(длъжност)

## на................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ  ………………………….-участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на  употребяван специален автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м.  за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на  употребяван специален  автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м.  за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера»

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно Техническата спецификация за изпълнение на поръчката при следните условия:

1.В случай, че бъдем класирани на първо място и определени за изпълнител на поръчката, ще имаме задължението и ще доставим употребяван специален  автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м., в предложения от нас срок за доставка и съгласно условията и изискванията на възложителя, посочени в публичната покана, техническата спецификация  и проекта на договор.

2. Приемаме определеният от Възложителя срок за изпълнение на договора за обществена поръчка,  считано от датата на неговото подписване до изтичане на гаранционния срок на доставения употребяван специален автомобил тип-мотометачка.

3. Предложение за изпълнение на поръчката

Предлагаме да организираме и изпълним предмета на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

3.1 Поемаме ангажимент да доставим употребяван специален  автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м., в срок до ………………. (словом……………………………………………) календарни дни, считано от датата  на  подписване на договора за обществена поръчка.

Доставката на употребяван специален автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м.  ще извършим за наша сметка до мястото на изпълнение-гр.Пещера, Община Пещера, ремонтна база на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“  ул. „Димитър Горов” №16

*Забележка: Предложеният от участника срок за доставка задължително се посочва в календарни дни (цели числа) и не трябва да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за доставка, предмет на обществената поръчка започва да тече от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Неизпълнението на това условие ще доведе до отстраняване на офертата на участника.

3.2 Предлагаме гаранционен срок на употребяван специален автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м.  от  ……………………..(словом.................................................................) месеца.

*Забележка: Предложеният от участника  Гаранционен срок задължително се посочва в месеци (цели числа) и не трябва да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца. Неизпълнението на това условие ще доведе до отстраняване на офертата на участника.

В предложеният от нас гаранционен срок се ангажираме да извършваме безплатно гаранционно обслужване (техническо обслужване и ремонт) на доставения специален автомобил тип-мотометачка.

3.3. Съгласни сме да извършваме гаранционно обслужване (техническо обслужване и ремонт) в рамките на гаранционния срок на доставения специален  автомобил в определения от Възложителя 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на уведомяване за повредата.

3.4 Предлагаме сервизна база за гаранционна поддръжка на специалния  автомобил тип-мотометачка, и мобилни групи за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок на специалния автомобил тип-мотометачка, както следва:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3.5 Предлагаме да доставим употребяван специален автомобил тип-мотометачка  с обем на бункера минимум 6 куб. м.   в съответствие с изискванията на техническите характеристики и параметри посочени от Възложителя и настоящото техническо предложение:

| Технически характеристики | Изискуеми параметри | Предложени параметри от участника |
| --- | --- | --- |
| Употребяван | Година на производство не по-рано от 2003г. |  |
| Изминат пробег | Максимум 150 000 км |  |
| I.Базов автомобил | Марка, модел |  |
| 1. Колесна формула | 4х2 |  |
| 2.Технически допустимо общо тегло на автомобила | минимум 18000 кг |  |
| 3. Междуосие на автомобила | максимум 3200 мм |  |
| 4. Обща дължина на автомобила с надстройката и предните четки | максимум 7200 мм |  |
| 5. Двигател | дизелов; екологична норма минимум ЕВРО 3; мощност ДВГ – минимум 160 kW; ауспух изведен над кабината |  |
| 6. Скоростна кутия | механична или автоматична минимум 16 степенна |  |
| 7. Спирачна система | пневматична с ABS или еквивалент паркинг спирачка моторна спирачка |  |
| 8. Окачване | първа ос – управляема с механично окачване втора ос – задвижваща с механично окачване и блокаж на диференциала |  |
| 9. Гуми | с размер минимум 295/80 R 22,5 нови или с ресурс не по-малко от 90% |  |
| 10. Кабина | 1+1 места волан ляво разположен допълнително долно стъкло на дясна врата за по-добра видимост при работа тахограф климатик моточасовник монитор с камера за задно виждане за контрол на почистването |  |
| II. Надстройка - мотометачна, вакуумен тип | Марка, модел |  |
| 1. Бункер за отпадъци | обем минимум 6 м3 с ревизионен отвор заден капак с хидравлично отваряне хидравличен цилиндър за повдигане на бункера при разтоварване |  |
| 2. Система за събиране на отпадъци | вакуумен тип автономен дизелов двигател с мощност минимум 75 kW, задвижващ вакуумен вентилатор с номинални обороти минимум 2600 об/мин засмукваща система по една отляво и отдясно на автомобила разположена между първа и втора ос , с управление на спускане и странично изнасяне с по 2 броя водещи колелца за всяка допълнителна клапа за едрогабаритни отпадъци на лявата и дясната засмукваща система четири броя гъвкави засмукващи маркучи с диаметър минимум 235 мм, по два броя от лявата и дясната страна свързващи бункера със засмукващата система |  |
| 3. Четки | два броя лява и дясна четки пред автомобила с диаметър минимум 700 мм с хидравлично управление от мястото на водача и изменящи широчината на метене минимум 3000 мм два броя четки от лявата и от дясната страна на автомобила между първа и втора ос пред засмукващия отвор с диаметър минимум 450мм един брой хоризонтална четка между първа и втора ос пред засмукващия отвор система за регулиране натиска на четките |  |
| 4.Система за почистване на твърди наноси и плевели върху пътната настилка | два броя стъргалки от лявата и дясната страна на автомобила с пневматично разширяване и спускане от мястото на водача регулиране натиска при почистване |  |
| 5. Водна система на оросяване при метене и миене | резервоар за чиста вода с вместимост минимум 1000 л. и нивомер връзка с кран за пълнене на резервоара хидравлично задвижваща водна помпа дюзи за оросяване на всяка четка с включване и изключване от мястото на водача предна рейка за оросяване пред автомобила допълнителна водна помпа за миене с хидравлично задвижване с налягане 20 бара и дебит минимум 120 л./мин. и воден струен пистолет с маркуч 10 м за ръчно миене |  |
| 6. Пулт за управление в кабината на водача | многофункционален пулт с дисплей за управление на надстройката, разположен в кабината на водача със следните функции: - вкл./изкл. на автономния дизелов двигател; - вкл./изкл. смукател на лява и дясна странична четки; - отваряне и затваряне на смукателна клапа на лява и дясна странична четки; - управляване оборотите на дизеловия двигател; - управляване оборотите на въртене на странични лява и дясна четки; - управляване натиска на странични лява и дясна четки; - управляване оросителна система на предни четки; - управляване оросителна система на ляв и десен смукател; -управляване оросителна система средна централна четка; - управляване оросителна система на странични лява и дясна четки; - вдигане на бункера за отпадък; - отваряне заден капак на бункера за отпадък; - вкл./изкл. режим на работа на дясна странична четка; - вкл./изкл режим на работа на лява странична четка; - управляване на страничното изместване на ляв и десен смукатели; - вкл./изкл. водна система; - вкл./изкл. маркуч на ръчно миене; - управление на предни лява и дясна стъргалки; |  |
| 7. Светлинна сигнализация и осветление | фарове с мигачи задни стопове странични мигачи и габарити от лявата и дясната страна жълти сигнални светлини на покрива на кабината жълти сигнални лампи на задния капак на бункера два броя прожектори от лявата и дясната страна на бункера за осветление на предните четки и системата за почистване на наноси прожектори от лявата и дясната страна за осветление на четките и засмукващия отвор звуков и светлинен сигнал за заден ход |  |
| 8. Система за безопасност | опора за блокиране от самоволно спускане на коша при вдигнато положение на коша светлоотразителни ивици за осигуряване безопасността на движението; автоматично вдигане на четките и смукателя при включване на заден ход; затваряне на капака на бункера чрез бутон, разположен в задната част на машината с възможност за визуален контрол при затваряне капака на бункера; авариен бутон до водача за изключване работата на машината |  |
| 9. Техническо състояние на автомобила | автомобила да е без корозия технически напълно изправен всички функции на автомобила и надстройката да са работещи гаранционен срок минимум 12 месеца |  |

4. Поемаме ангажимент да изпълним настоящата обществена поръчка качествено, в срок и в съответствие с представената от нас оферта и изискванията Ви, заложени в документацията за участие.

Дата……………. г.		                        ПОДПИС И ПЕЧАТ:....................................